Региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2019»

в номинации «Лучший каменщик»

г. Оренбург – 2019г.

1.Задания теоретического этапа

1.1.Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа конкурса

Количество заданий с выбором ответа: 45

Время выполнения заданий для теоретического этапа: 1 час.

Пользоваться нормативными документами, литературой, информационными системами Интернет не разрешается.

1.Задания теоретического этапа.

1.1.Задания №1-13 с выбором нескольких вариантов ответа.

| Предмет оценки | Задание, № п/п | Варианты ответов | Номер правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Знания требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении работ по каменной кладке | 1. Какими приспособлениями должен пользоваться каменщик при спуске в котлованы и траншеи? | 1. стремянки 2. распорки креплений 3. приставные лестницы |  |
|  | 2. Какие действия запрещено выполнять при работе с лесов и подмостей? | 1. работать с непроверенных лесов и подмостей 2. работать с настилов, уложенных на опоры из кирпича или бочек 3. работать с лесов и подмостей, выполненных из досок толщиной менее 50мм 4. перегружать леса и подмости арматурой и другими материалами 5. работать с настилов, уложенных на опоры из стоек 6. сбрасывать с высоты инструмент, обрезки металла и какие-либо предметы |  |
| Знания правил оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве | 3. Какую первую помощь нужно оказать пострадавшему при переломах и вывихах? | 1. обеспечить спокойное и наиболее удобное положение для поврежденной конечности 2. обработать место перелома йодом 3. наложить жгут на поврежденную конечность 4. вызвать врача |  |
|  | 4. Какие действия НЕЛЬЗЯ выполнять при оказании первой помощи при получении ранений на строительной площадке? | 1. промывать рану водой или каким-либо лекарственным веществом 2. заматывать рану изоляционной лентой 3. перевязывать рану 4. обращаться к врачу 5. удалять из раны сгустки крови 6. засыпать рану порошками и покрывать мазями 7. мыть руки с мылом |  |
| Знание материалов, используемых при выполнении каменной кладки и инструмента | 5. От каких параметров зависит прочность кладки? | 1. вид каменных материалов 2. вид раствора и его толщины 3. качество кладки 4. соблюдение правил резки (колки) камней 5. сила горизонтальных нагрузок |  |
| Знание технологии работ по производству каменной кладки | 6. Каким образом разрешается выполнять расшивку швов наружной версты? | 1. с наружных лесов 2. с перекрытия или подмостей после укладки каждого ряда 3. с перекрытия или подмостей 4. со стены, убедившись в прочности кладки |  |
| Знание требований к качеству и точности выполнения работ по производству каменной кладки | 7. Отметьте, что из перечисленного является браком? | 1. превышение толщины горизонтальных швов больше 20 мм 2. неполное заполнение вертикальных швов 3. заполнение вертикальных швов заливкой 4. выполнение ложкового ряда первым в кирпичной кладке 5. выполнение тычкового ряда первым в кирпичной кладке 6. совпадение в одном ряду вертикальных швов в наружной, внутренней вёрстах и в забутке |  |
| Знания требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении работ по каменной кладке | 8. При кладке каких конструкций каменщики обязаны осуществлять крепление предохранительного пояса? | 1. карнизов 2. парапетов 3. наружных стен 4. арочных конструкций 5. стен |  |
|  | 9. Каким образом в соответствии с требованиями безопасности должна осуществляться работа с электроинструментом, имеющим вращающиеся части? | 1. в нитяных перчатках 2. в рукавицах 3. голыми руками 4. в кожаных рукавицах |  |
| Знание технологии работ по производству каменной кладки | 10. Каким образом выполняют облицовочные работы с применением кирпича, имеющим разные размеры с кирпичом внутренней части стены? | 1. выполняют кладку внутренней части стены и затем выполняют кладку облицовочной версты в полкирпича 2. выполняют облицовочную версту: первый ряд тычковый, затем три ряда ложковых; внутреннюю часть выкладывают в четыре ряда по перевязочному тычковому ряду. 3. при разной высоте камней складывают стопки из сухого обычного и облицовочного кирпича примерно одинаковой высоты и определяют количество слоёв по высоте, затем ведут кладку с перевязкой, регулируя разное количество рядов толщиной швов 4. выполняют кладку облицовочной версты только из кирпичей одинаковой высоты с кирпичами внутренней части стены |  |
| Знание материалов, используемых при выполнении каменной кладки и инструмента | 11. Какой инструмент применяется при разборке кирпичной кладки? | 1. шлямбур 2. скарпель 3. лом 4. специальные клинья |  |
| Знание технологии работ по производству каменной кладки | 12. Каким образом выполняют швы наружной версты при кладке стен облегчённых конструкций? | 1. с вогнутой расшивкой 2. на «тёплом» растворе 3. впустошовку 4. с полным заполнением раствором горизонтальных швов |  |
|  | 13. Каким инструментом можно производить рубку кирпича? | 1. Зубило 2. Болгарка 3. Молоткок-кирочка 4. Кельмой |  |

1.2.Задания №14-45 с выбором одного варианта ответа.

| Предмет оценки | Задание, № п/п | Варианты ответов | Номер правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| Знание материалов, используемых при выполнении каменной кладки и инструмента | 14. Какой раствор является слабым при выборе способа разборки каменной кладки? | 1. известковый 2. цементно-известковый 3. гипсовый 4. глиняный |  |
| Знания требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении работ по каменной кладке | 15. Какая специальная обувь должна быть у каменщика? | 1. прочные рабочие ботинки 2.любая прочная удобная обувь 3. высокие рабочие сапоги (русские) 4. прочные ботинки с металлическим усилителем носка |  |
|  | 16. При какой отрицательной температуре запрещается выполнение каменных работ? | 1. -30ºС 2. -25ºС 3. - 15ºС при сильном ветре 4. - 15ºС при сильном снегопаде |  |
| Знание технологии работ по производству каменной кладки | 17. Где следует размещать поддоны с кирпичом при кладке стен с проёмами? | 1. в удобном для каменщика месте 2. напротив простенков 3. напротив проёмов |  |
| Знания требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении работ по каменной кладке | 18. Что должен сделать каменщик при возникновении несчастного случая на строительной площадке? | 1. Оказать первую помощь пострадавшему 2. Сообщить руководству и вызвать скорую помощь 3. Оказать первую помощь пострадавшему и сообщить руководству 4. Вызвать товарищей на помощь |  |
|  | 19. Где следует располагать материалы для кладки фундаментов за пределами призмы обрушения? | 1. в любом месте за пределами котлована 2. на расстоянии 0,5 м от бровки откоса 3. на расстоянии 1 м от бровки откоса 4. у бровки откоса |  |
| Знание правил чтения рабочих чертежей, терминологии | 20. Выберите правильную формулировку термину «Каменная кладка» | 1. Строительная конструкция из природных или искусственных камней уложенных на растворе по определённым правилам 2. Конструкция из кирпичей уложенных в определённом порядке 3. Конструкция стены из природных камней или кирпича, выполненная в заданных размерах 4. Конструкция здания, выполненная из кирпича |  |
| Знание технологии работ по производству каменной кладки | 21. Какое правило является основным при выполнении каменной кладки? | 1. Смещение вертикальных швов соседних рядах 2. Использование только целых кирпичей 3. Полное заполнение вертикальных и горизонтальных швов раствором 4. Выполнение кладки камней горизонтальными рядами со смещением вертикальных швов в соседних рядах |  |
| Знание материалов, используемых при выполнении каменной кладки и инструмента | 22. Из каких материалов выполняется каменная кладка? | 1. натуральных камней определённого размера и формы 2. натуральных и искусственных камней 3. кирпичей определенной прочности и формы 4. натуральных и искусственных камней определённых размеров, формы и прочности |  |
| Знание правил чтения рабочих чертежей, терминологии | 23. Что означает термин «верста» в технологии выполнения каменных работ? | 1. Мера длины для измерения расстояния между населёнными пунктами 2. Горизонтальный наружный или внутренний ряд натуральных или искусственных камней стены 3. Горизонтальный ряд кирпичей 4. Старинная мера длины |  |
| Знание материалов, используемых при выполнении каменной кладки и инструмента | 24. Что такое марка раствора? | 1. Обозначение вяжущего материала. 2. Обозначения количества вяжущего в растворе 3. Обозначение прочности отвердевшего раствора на сжатие 4. Обозначение вязкости раствора |  |
|  | 25. Какая марка раствора применяется при каменной кладке стен I степени долговечности и влажности > 75%? | 1. 20 2. 30 3. 50 4. 100 |  |
|  | 26. Укажите состав цементно-известкового кладочного раствора в объёмной дозировке (цемент, известь, песок) при марке раствора 50 и марке цемента 200 | 1. 1:0,2:0,5 2. 1:0,1:2,5. 3. 1:0,1:0,5 4 1:0,2:0,5 |  |
| Знание технологии работ по производству каменной кладки | 27. Можно ли «подмолаживать» начавший твердеть кладочный добавлением воды? | 1. Да 2. Да, если добавить ещё вяжущее 3. Нет 4. Да, если температура раствора выше + 10ºС |  |
|  | 28. На что влияет осаживание камней при выполнении кладки? | 1. полное заполнение вертикальных швов 2. прочность кладки 3. ни на что не влияет 4. на расшивку шва |  |
| Знание материалов, используемых при выполнении каменной кладки и инструмента | 29. Что такое поризованная керамика? | 1. кирпичи со сквозными отверстиями 2. мелкие газобетонные блоки 3. керамические камни увеличенных размеров с отверстиями вертикальными по отношению к постели, при обжиге которых в состав смеси вводились опилки 4. керамические камни увеличенных размеров с отверстиями вертикальными по отношению к постели, при обжиге которых в состав смеси вводились опилки |  |
| Знание технологии работ по производству каменной кладки | 30. При какой температуре допускается выполнять каменную кладку? | 1. не ниже -10º С 2. не ниже 0º С 3. не ниже +5ºС 4. до -5ºС при подогреве кирпича |  |
|  | 31. Можно ли выполнять кладку на обледеневшую (заснеженную) поверхность? | 1. да, если ожидается оттепель 2. да, если температура воздуха выше +10°С 3. нет 4. да, если нагреть раствор выше 20ºС |  |
| Знание материалов, используемых при выполнении каменной кладки и инструмента | 32. Какие размеры имеет кирпич нормальной формы? | 1. 240х120х60 2. 250х120х65 3. 250х100х50 4. 260х140х60 |  |
|  | 33. Что такое клинкерный кирпич? | 1. разноцветный и разноформатный глиняный кирпич для декоративных целей 2. кирпич для использования в сильно агрессивной среде 3. кирпич, имеющий высокую прочность, низкое водопоглощение и способность работать в сильно агрессивной среде 4. кирпич из натурального камня для декоративных целей |  |
|  | 34. Маркировка какого из перечисленных материалов обозначается «КР» ? | 1. камня 2. кирпича 3. клинкера 4. пустотного кирпича |  |
| Знание требований к качеству и точности выполнения работ по производству каменной кладки | 35. Какие допускаются отклонения кирпича по длине от номинальных размеров? | 1. ± 2 мм 2. ± 1 мм 3. ± 4 мм 4. ± 3 мм |  |
| Знание технологии работ по производству каменной кладки | 36. Какая максимальная нагрузка допускается на 1 м² железобетонного перекрытия? | 1. 300 кГ 2. 600 кГ 3. 1000 кГ 4. 500 кГ |  |
|  | 37. Что означает для крановщика сигнал такелажника подъём вытянутой руки из вертикального положения вверх с раскрытой вверх ладонью? | 1. Поднятие груза 2. Поднять стрелу 3. Остановить подъём 4. Продолжить подъём с небольшой скоростью |  |
|  | 38. Какая высота является минимальной для подъёма груза при необходимости его горизонтального перемещения? | 1. минимальная, чтобы груз не задел препятствие 2. 1 м 3. 2 м, чтобы такелажник мог хорошо видеть препятствия 4. 0,5 м |  |
| Знания требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении работ по каменной кладке | 39. Что необходимо выполнить с поддонами, освободившихся от кирпича перед их строповкой во избежания их падения при перемещении краном? | 1. увязать поддоны в пакеты 2. отделить друг от друга 3. обтянуть защитным чехлом со специальными креплениями для перемещения |  |
|  | 40. Укажите, что НЕ входит в состав неблагоприятных метеорологических условий труда каменщика? | 1. высокая температура наружного воздуха 2. низкая температура наружного воздуха 3. ветер 4. дождь |  |
| Знание технологии работ по производству каменной кладки | 41. Какова должна быть температура раствора при кладке замораживанием в зимних условиях? | 1. выше 0ºС 2.выше 5ºС 3. выше 10ºС 4. выше 20ºС |  |
| Знания требований охраны труда при нахождении на строительной площадке, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности при ведении работ по каменной кладке | 42.Укажите, что НЕ входит в состав средств индивидуальной защиты каменщика при допуске его к работе? | 1. рукавицы комбинированные 2. валенки 3. очки 4. куртка и брюки на утеплённой основе |  |
| Знание требований к качеству и точности выполнения работ по производству каменной кладки | 43. Укажите допустимое отклонение стен от вертикали на один этаж при высоте до 4 м | 1. 10 мм 2. 15 мм 3. 20 мм 4. 30 мм |  |
|  | 44. Укажите допустимое отклонение стен горизонтали на каждые 10 м | 1. 20 мм 2. 30 мм 3. 40 мм 4. 50 мм |  |
|  | 45. Укажите допускаемый размер неровности вертикальных поверхностей стен при накладывании рейки 2 м | 1. 10 мм 2. 15 мм 3. 20 мм 4. 25 мм |  |

Количество  правильных ответов ____________________________________________________________________

Члены жюри: