Региональный этап Национального конкурса

профессионального мастерства «Строймастер-2019»

в номинации «Лучший Штукатур»

г. Оренбург – 2019г.

1.Задания теоретического этапа

1.1.Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа конкурса

Количество заданий с выбором ответа: 40;

Время выполнения заданий для теоретического этапа: 1 час.

Пользоваться нормативными документами, литературой, информационными системами Интернет не разрешается.

| Предмет оценки | Задание, № п/п | Варианты ответов | Номер правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом. Способы нанесения насечек. Способы армирования штукатурных слоев. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. | 1. При какой температуре допускается выполнять оштукатуривание сухими гипсовыми смесями? | А) Не ниже -10 0С Б) Не ниже 0 0С В) Не ниже +5 0С Г) Не ниже +20 0С |  |
|  | 2. Перед оштукатуриванием гипсовой штукатурной смесью кирпичную кладку необходимо | А) Загрунтовать Б) Выполнить насечки В) Увлажнить водой Г) Допускается штукатурить без предварительной подготовки |  |
|  | 3. Помещения с каким влажностным режимом допускается оштукатуривать гипсовыми штукатурными смесями? | А) Сухим и нормальным Б) Нормальным и влажным В) Влажным и мокрым Г) Любым |  |
| Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания. Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов. | 4. Если гипсовая штукатурка наносится в два слоя, то первый слой необходимо | А) Армировать металлической сеткой Б) Только загрунтовать В) Начесать штукатурным гребнем до затвердевания и загрунтовать Г) Сделать насечки и увлажнить |  |
| Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом. Способы нанесения насечек. Способы армирования штукатурных слоев. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. | 5. Для быстрого высыхания гипсовой штукатурки необходимо | А) Добавить в штукатурный раствор ускорители твердения Б) Прогрунтовать поверхность штукатурки В) Обеспечить вентиляцию в помещении Г) Повысить температуру в помещении без вентилирования |  |
|  | 6. Каков порядок приготовления сухой гипсовой штукатурной смеси | А) Сухая смесь засыпается в воду (смесь из мешка → перемешивание → выдержка → перемешивание ) Б) В сухую смесь наливается вода (1/2 требуемого количества воды → перемешивание → остаток воды → перемешивание → выдержка → перемешивание ) В) В сухую смесь наливается вода (вода → перемешивание → выдержка → перемешивание ) Г) Сухая смесь (5-7 мастерков) засыпается в воду → перемешивание → остаток смеси из мешка → перемешивание → выдержка → перемешивание |  |
|  | 7. В каких условиях допускается применять цементные штукатурки? | А) Снаружи и внутри зданий и сооружений с любым режимом эксплуатации Б) Только внутри помещений с сухим и нормальным режимом эксплуатации В) Только внутри помещений с сухим, нормальным и влажным режимом эксплуатации Г) Только внутри помещений с любым режимом эксплуатации |  |
| Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. | 8. Как называется инструмент, представленный на рисунке? | А) Штукатурный гребень Б) Зубчатый шпатель В) Кельма Г) Затирка губчатая |  |
|  | 9. Как называется инструмент, представленный на рисунке? | А) Штукатурный гребень Б) Зубчатый шпатель В) Кельма «Венецианская» Г) Затирка губчатая |  |
|  | 10. Выберите группу инструментов, которыми провешивают вертикальные поверхности | А) полутёрок, отвес Б) уровень, малка В) уровень, отвес Г) уровень, малка |  |
|  | 11. Выберите группу инструментов, которыми набрасывают раствор на обрабатываемую поверхность | А) штукатурная лопатка, тёрка Б) ковш, штукатурная лопатка В) гладилка, ковш Г) гладилка, ковш |  |
| Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом. Способы нанесения насечек. Способы армирования штукатурных слоев. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. | 12. Что означают цифры в составе цементно-известкового раствора 1:0,5:3? | А) 1 часть извести, 0,5 части цемента, 3 части заполнителя Б) 1 часть цемента, 0,5 части известкового теста, 3 песка В) 1 часть известкового теста, 0,5 части цемента, 3 части песка Г) 1 часть цемента, 0,5 части известкового теста, 3 песка |  |
| Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания. Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов. | 13. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый слой необходимо наносить | А) после схватывания предыдущего Б) до начала схватывания предыдущего В) всё вышеперечисленное не допускается Г) до начала схватывания предыдущего |  |
| Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки. Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом. Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов. | 14. Чтобы избежать появления трещин на поверхности штукатурки, необходимо | А) строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора Б) просушить сырые места и заново оштукатурить В) повысить температуру в помещении Г) ввести в раствор ускорители твердения |  |
| Методика диагностики состояния поврежденной поверхности. | 15. Какие неровности поверхности допускаются для высококачественной штукатурки | А) не более двух (глубиной до 2 мм) Б) не более трёх (глубиной до 5 мм) В) не более двух (глубиной до 3 мм) Г) не более трёх (глубиной до 5 мм) |  |
| Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания. Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов. | 16. Какое соотношение по объему Цемент: Песок необходимо соблюдать при приготовлении составов растворов отделочного слоя для наружной штукатурки стен, цоколей, карнизов и других элементов (каменных и бетонных поверхностей), подвергающихся систематическому увлажнению, а также для внутренней штукатурки в помещениях с относительной влажностью воздуха выше 60% (согласно ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия) | А) От 1:2 до 1:3 Б) От 1:1,5 до 1:2,5 В) От 1:1 до 1:1,5 |  |
| Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки. Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом. Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов. | 17. Отслаивание штукатурки обычно вызвано тем, что раствор | А) плохо перемешан Б) нанесен слишком тонким слоем В) нанесен на чрезмерно сухую поверхность, на более слабые предыдущие слои раствора Г) содержит известь |  |
| Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом. Способы нанесения насечек. Способы армирования штукатурных слоев. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. | 18. Для нанесения раствора машинами работает звено «двойка»: 1 рабочий - помощник, а другой | А) подборщик Б) носильщик В) сопловщик Г) уборщик |  |
| Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. | 19. Назовите контрольно-измерительный прибор, который бывает металлический, водяной, со стеклянными трубками | А) метр Б) циркуль В) нивелир Г) уровень |  |
| Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом. Способы нанесения насечек. Способы армирования штукатурных слоев. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. | 20. Морозостойкость определяется способностью материала | А) не разрушаться при работе в условиях отрицательных температур Б) сопротивляться воздействиям отрицательных температур В) выдерживать попеременные смены тепла и холода Г) в насыщенном водой состоянии выдерживать попеременные циклы замораживания и оттаивания без потери прочности и массы |  |
| Методика диагностики состояния поврежденной поверхности. | 21. Диагностика поврежденной (старой) поверхности штукатурки на предмет наличия «дутиков» производится методом | А) прощупывания Б) простукивания В) прослушивания Г) просматривания |  |
| Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки. Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом. Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных растворов. | 22. На какую глубину расшивают глубокие трещины в штукатурке при ремонтных работах | А) На глубину 1 см Б) На глубину 2 см В) На глубину всего слоя штукатурки Г) На максимально возможную глубину острия ножа |  |
|  | 23. При ремонте старой цементной штукатурки цементным ремонтным составом основание необходимо | А) Достаточно просто тщательно очистить от пыли Б) Прогрунтовать В) Тщательно смочить водой Г) Пропылесосить |  |
| Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом. Способы нанесения насечек. Способы армирования штукатурных слоев. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. | 24. Какой должна быть прочность основания при нанесении гипсовой штукатурки Ротбанд? | А) Равнозначная или выше, чем прочность штукатурки Б) Не менее 2/3 прочности штукатурки В) Не менее 1/2 прочности штукатурки Г) Не имеет значения |  |
| Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания. Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов. | 25. Перед заглаживанием поверхность гипсовой штукатурки Ротбанд при подготовке ее под покраску необходимо | А) Смочить водой Б) Зашлифовать В) Просушить Г) Загрунтовать |  |
| Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. | 26. Каким инструментом производится заглаживание поверхности гипсовой штукатурки? | А) Жесткой губчатой или войлочной теркой Б) Штукатурным гребнем В) широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) Г) Правилом |  |
| Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом. Способы нанесения насечек. Способы армирования штукатурных слоев. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. | 27. Влажность сухих растворных смесей не должна превышать | А) 1 % по массе Б) 0,1% по массе В) 0,01% по массе Г) 0,001% по массе |  |
|  | 28. Для улучшения сцепления гипсовой штукатурки и бетонной поверхности стены, необходимо | А) Сделать на поверхности насечки Б) Укрепить сетку В) Прогрунтовать поверхность грунтовкой Бетоконтакт Г) Смочить поверхность водой |  |
|  | 29. Каков порядок нанесения штукатурных слоев | А) Обрызг – грунт – накрывка Б) Грунт – обрызг – накрывка В) Обрызг – накрывка – грунт Г) Накрывка – обрызг – грунт |  |
| Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений. | 30. Как называется инструмент, используемый для нанесения штукатурного раствора на поверхность намазыванием? | А) Шпатель Б) Ковш В) Гладилка Г) Сокол |  |
| Способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения. Технология выполнения штукатурки "сграффито". | 31. Какое отклонение по вертикали допускается для высококачественной штукатурки | А) Отклонения не допускаются Б) Не более 1 мм на 1 м В) Не более 2 мм на 1 м Г) Не более 3 мм на 1 м |  |
| Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания. Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов. | 32. Как называется внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены? | А) Усенок Б) Руст В) Лузг Г) Фаска |  |
| Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления. Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных форм. | 33. Профилированные полосы, выполненные из штукатурного раствора с помощью шаблонов путем поступательного прямолинейного или криволинейного движения, называются | А) Лузгами Б) Профилями В) Фасками Г) Тягами |  |
| Способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения. Технология выполнения штукатурки "сграффито". | 34. Для получения глянцевой поверхности гипсовой штукатурки Ротбанд под покраску, необходимо выполнить | А) Однократное заглаживание поверхности Б) Заглаживание поверхности не менее 2-х раз В) Заглаживание поверхности не менее 3-х раз Г) Перед окрашиванием необходимо зашпаклевать поверхность |  |
| Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания. Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов. | 35. Через какое время после первого заглаживания поверхности выполняется второе | А) Не ранее чем через 1 час и не позднее 2,5 часов Б) Не ранее чем через 2,5 часа и не позднее 5 часов В) Не ранее чем через 2,5 часа и не позднее 1 суток Г) Не ранее чем через 2,5 часа и не позднее 3 суток |  |
| Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом. Способы нанесения насечек. Способы армирования штукатурных слоев. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. | 36. Какие виды штукатурок по качеству существуют | А) Простая, улучшенная и высококачественная Б) Простая и сложная В) Простая, сложная и усовершенствованная Г) Улучшенная, качественная и высококачественная |  |
| Методика диагностики состояния поврежденной поверхности. | 37. Дутики на поверхности штукатурки образуются по причине | А) Введения раствор воздухововлекающих добавок Б) Слишком интенсивного перемешивания раствора В) Добавления в цементный раствор гипса Г) Наличия в растворе недостаточно погашенной извести |  |
| Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или механизированным способом. Способы нанесения насечек. Способы армирования штукатурных слоев. Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности. | 38. Минимально допустимая толщина слоя штукатурки Ротбанд составляет | А) 1 мм Б) 3 мм В) 5 мм Г) 10 мм |  |
| Способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок специального назначения. Технология выполнения штукатурки "сграффито". | 39. Минимально допустимая толщина слоя гипсовой штукатурки под облицовку плиткой? | А) 3 мм Б) 5 мм В) 10 мм Г) 20 мм |  |
| Правила применения средств индивидуальной защиты. | 40. Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести | А) вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте Б) вводный и целевой инструктаж В) инструктаж на рабочем месте и целевой инструктаж Г) вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте |  |

Количество баллов  правильных ответов ____________________________________________________________________